Не по тому ГОСТу!

30  октября 2013  года необоснованной признана жалоба  ООО «Алирви» на  бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий» и Комитет государственного заказа Вологодской области при проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту.
Начальная (максимальная)  цена контракта 1牨琽,10  рублей.
Наименование заказа -  выполнение работ по капитальному ремонту пожарного стояка,  трубопроводов водоснабжения на техническом этаже,  стальных водопроводных емкостей.
ООО «Алирви» не допущено к участию в открытом аукционе из-за несоответствия в его заявке «конкретных показателей используемого товара значениям,  установленным документацией об аукционе».
  В соответствии с ч.  2  ст.  34  Закона о размещении заказов,  документация об аукционе должна содержать требования,  установленные заказчиком,  уполномоченным органом,  к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
ООО «Алирви» при подаче заявки хотя и согласилось использовать указанный заказчиков материал с определёнными харктеристиками,  но вместо показателя соединения «Толщина стенки стали,  мм – не менее 5,8» предложил «Толщина стенки полиэтилен/сталь,  мм – 5,8/4,0».
В своей жалобе ООО «Алирви» ссылается на ГОСТ 10704-94.  В данном ГОСТе указано,  что сталь диаметром 57  мм может иметь толщину не более 4,0  мм.
Однако Заказчик при составлении технического задания руководствовался ГОСТом 8734-75  «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные» и ГОСТом 8732-78  «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные».  В этих ГОСТах указано,  что трубы из стали наружным диаметром до 57  мм могут иметь толщину стенки до 12  мм.  То есть,  Аукционная комиссия правомерно отклонила заявку ООО «Алирви».

2013-11-01  07:25:00